道路运输车辆主动安全智能防控系统技术条件
政府监管平台

- 范围

本规范规定了道路运输车辆主动安全智能防控系统中政府监管平台的功能、性能及技术指标。

本规范适用于于道路运输车辆主动安全智能防控系统政府监管平台的开发、建设和维护。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35658-2017 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求

JT/T 796-2011 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求

JT/T 1077-2016 道路运输车辆卫星定位系统车载视频平台技术要求

T/SCSDX 0001-2019.1 道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第1部分：企业监控平台

- 组成结构

道路运输车辆主动安全智能防控系统主要包含主动安全智能防控终端、企业监控平台和政府监管平台，政府监管平台与系统其它组成部分的关系如图1所示.

图 1 道路运输车辆主动安全智能防控系统架构

政府监管平台应满足以下要求：

卫星定位系统监管功能应满足GB/T 35658-2017标准中第5章功能要求；

视频监管系统监控功能应满足JT/T 1077-2016标准中第5章功能要求。

- 一般功能

用户管理

    - 用户设置

平台用户管理应具备管理员用户和普通用户两种类型用户的管理功能，同时应满足以下要求：

- 管理员用户负责平台系统管理、设备管理以及用户管理和用户权限分配；

普通用户可按照管理员分配的权限和管理范围操作系统。

    - 日志管理

日志管理主要用于用于日志审计和操作跟踪，应满足如下要求：

- 支持统计当前操作比较频繁的用户；

- 支持按时间段和用户名查询用户操作；

- 支持通过报表形式导出用户操作记录，应包含用户名、操作时间、操作内容、操作对象等。

接入管理

政府监管平台应对接入的主动安全车载终端、企业监控平台以及第三方监测平台进行管理，具体要求如下：

- 平台应能够通过车载终端的MAC地址验证终端的有效性，针对验证未通过的终端应主动断开连接，并记录连接信息；

- 平台应能够记录车载终端上下线时间和运行时间；

- 平台应能够对接入的企业监控平台进行管理，能够管理企业监控平台的接入码、用户名、密码、IP以及端口号等信息；

- 平台应能够监控企业监控平台的连通性，能够记录平台异常断开信息；

信息管理

    - 驾驶员信息管理

平台应具备驾驶员信息管理功能，具体要求如下：

- 能够存储驾驶员信息，驾驶员信息包含并不限于驾驶员姓名、驾驶员身份证号、联系方式、驾驶证信息、从业资格证信息等静态信息和驾驶记录、培训记录、考核记录、安全记录、安全排名等动态信息。

- 平台应能够根据终端或者平台上报的车辆运行数据及报警数据自动更新驾驶员驾驶员动态信息；

- 平台应能够和其它平台进行数据交互，完成驾驶员信息同步，实现新增驾驶员状态更新，驾驶员状态包含正常、签出、资格证失效、取消资格等；

- 平台应能够定期根据平台接收到的数据对驾驶员进行综合分析，评估驾驶员安全系数与排名，并更新驾驶员动态信息。

- 平台应支持驾驶员信息手动更新功能，能够根据管理结果定期输入驾驶员培训和考核等记录。

- 支持通过驾驶员信息查询功能。

    - 企业信息管理

平台应具备运输企业管理功能，具备要求如下：

- 应能够存储运输企业信息，企业信息包含企业名称、业务范围、企业地址、企业联系人等静态信息和下属车辆、下属驾驶员、车辆报警信息、运单信息、安全排名、事故记录、违规记录等动态信息；

- 应能够根据车辆报警信息自动同步企业动态信息；

- 应能够和交管部门数据对接，自动同步企业车辆违规和事故记录信息；

- 应能够定期根据企业报警信息、违规信息和事故信息对企业安全进行综合评分和排名，并同步到企业动态信息中；

- 针对单位时间内违规数量超过指定值的企业，应能够自动给出报警信息；

- 应能够提供接口，通过其它业务平台同步企业运单信息或输入运单信息。

    - 车辆信息管理

平台应具备车辆信息管理功能，具体要求如下：

- 应能够记录车辆信息，信号包含车牌号、车牌颜色、所属企业、终端型号、行驶记录、报警记录等信息；

- 应能够根据终端报警数据动态更新车辆信息；

- 能够与其它平台对接，更新车辆信息；

- 支持通过车辆信息字段查询车辆信息详情。

    - 运营商信息管理

平台应具备运营商信息管理功能，具体要求如下：

- 应能够记录运营商信息，信息包含运营商名称、运营商联系人、使用企业监控平台名称、所服务的运输企业、接入平台的车辆信息、数据完整排名等；

- 平台能够定期获取运营商数据同步到运营商信息中；

- 平台能够定期根据运营商上报数据质量对运营商进行综合排名，并同步到运营商信息中。

- 支持运营商信息查询功能。

接口管理

政府监管平台应能够连接企业监控平台、主动安全车载终端以及第三方监控平台，同时满足以下要求：

- 支持主动安全智能防控系统按照JT/T 808-2011、JT/T 1078-2016第5章以及T/SCSDX 0001-2019第4章通讯协议直接连接政府监管平台；

- 支持企业监控平台按照JT/T 809-2011、JT/T 1078-2016第6章以及T/SCSDX 0001-2019第5章通讯协议连接政府监管平台；

- 支持第三方监测平台连接政府监管平台。

- 考核管理

地区考核

平台应具备分地区考核的功能，具体要求如下：

- 能够分区地市和区域进行道路运输安装状态进行评估考核；

- 考核内容应从车辆安装率、终端上线率、主动安全使用率、数据合格率、车辆事故率、车辆违规率、车辆安全报警、安全趋势变化等方面进行；

- 平台应能够按照不同考核维度对考核对象进行排名，同时支持综合排名；

- 能够按照表格形式输出考核结果。

运输企业考核

平台应具备运输企业考核功能，具体要求如下：

- 能够区分企业进行道路运输安装状态进行评估考核；

- 考核内容应从车辆安装率、终端上线率、主动安全使用率、数据合格率、车辆事故率、车辆违规率、车辆安全报警、安全趋势变化等方面进行；

- 平台应能够按照不同考核维度对企业进行排名，同时支持综合排名；

- 能够按照表格形式输出考核结果。

运营商考核

平台应具备运营商考核功能，具体要求如下：

- 能够针对运营商进行道路运输安装状态进行评估考核；

- 考核内容应从平台连通率、数据合格率、问题处理率等方面进行；

- 平台应能够按照不同考核维度对运营商进行排名，同时支持综合排名；

- 能够按照表格形式输出考核结果。

设备考核

平台应具备设备考核功能，具体要求如下：

- 能够针对设备进行道路运输安装状态进行评估考核；

- 考核内容应从设备故障率、报警准确率等方面进行；

- 平台应能够按照不同考核维度对设备进行排名；

- 能够按照表格形式输出考核结果。

通报发布

平台应具备结果通报发布功能，具体要求如下：

- 平台能够根据考核结果自动生成通报所需的支撑数据表；

- 能够将通报信息下发到企业监管平台或同一平台的指定账户中；

- 支持下发普通通知通报。

- 统计分析

基于交通运输安全历史业务数据和KPI指标，对未来交通运输安全运行状况、趋势进行分析，以图表方式进行展现。

全省主动安全报警分布统计

平台应能够实时展示全省主动安全报警分布情况，具体要求如下：

- 支持按照不同报警类型、车辆类型、报警等级分别进行展示；

- 支持在本省行政地图上根据报警位置进行展示；

- 能够通过颜色区分报警数量多少

全省实时报警情况

平台应能够实时展示全省主动安全报警数据，具体要求如下：

- 应能够实时展示当天报警数量；

- 支持按照全省、地市、企业分别显示报警数量；

- 支持按照报警类型和报警等级显示报警数量以及当前占比；

全省主动安全报警趋势统计

平台应能够展示全省主动安全报警趋势，具体要求如下：

- 应能根据全省、地市、运输企业等单位显示报警趋势；

- 能够按照报警类型、报警等级分别显示报警趋势；

- 可选择趋计时段，支持按照月、季度和年为单位显示；

全省主动安全企业排名

平台应能够根据主动安全报警数量定期进行排名，具体要求如下：

- 能够按照地市和运输企业分别进行排名；

- 支持选择时间段进行排名；

- 支持自动完成统计情况，能够分别展示危险企业和安全企业。

全省车辆入网情况

平台应能够统计全省车辆入网情况，能够从全省、地市和企业等维度，分别展示总车辆数、入网车辆数以及入网率，同时能够输出未入网车辆列表，且支持报表导出。

各市州报警处理率统计

平台应具备企业管理平台报警处理率统计功能，可周期性展示统计结果，并根据处理率对企业进行排名，同时应能够展示处理率较低得企业。

- 重要危险行为统计

平台应能够支持重要危险行为统计功能，具体要求如下：

支持用户设置危险行为判定策略，用户应能够设置报警类型、触发频率、触发时间段等判定策略；

触发重要危险报警时，应能够提醒监控人员；

应能够将重要危险行为信息存储并与车辆进行关联；

应能够动态展示重要危险行为数量最多的车辆。

- 性能要求

平台总体性能

平台总体性能应至少满足以下要求：

- 支持平台7×24h不间断运行；

- 在没有外部因素影响的情况下，故障恢复时间不超过120分钟；

车辆接入性能

平台车辆接入系统应满足以下要求：

- 具有安全报警数据高并发处理能力：平均1000条/s、峰值3000条/s；

- 平台能支持至少100,000台终端接入。

报警数据存储

报警相关数据存储及备份要求如下：

- 报警信息数据在线存储时间不得少于183天；

- 建立报警信息数据备份机制，每周对数据进行增量备份，每月对报警信息数据进行全量备份，备份报警数据时间不得小于1年，系统数据恢复时间不超过12h。

安全要求

平台部署环境安全应满足以下要求：

- 数据库中关键数据加密存储，用户密码加密存储；

- 采用日志对操作和接受及发送的数据记录，至少存储183天日志数据；

- 采用备份平台，主平台出现问题能自动切换到备份平台；